## Slide 1
Module de formation 5
Calcul des critères de
l'évaluation SCTool
Echelle de la Ville
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 2: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PRODUITE À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES
B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES | 
ÉMISSION | CATÉGORIE
B. Énergie | B.3. Énergies renouvelables
Énergie solaire Énergie de biomasse
Chaleur thermique
de l’air
Eau souterraine
Énergie
géothermique
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 3: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
CONTEXTE - Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie
Espagne
Italie
Grèce
Source : IEA Data Services. https://www.iea.org/data-and-statistics
Europe
part des énergies renouvelables
part des énergies renouvelables
part des énergies renouvelables
part des énergies renouvelables
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 4: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
CONTEXTE - Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie
Jordanie
Liban
Source : IEA Data Services. https://www.iea.org/data-and-statistics
Moyen-Orient
part des énergies renouvelables
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 5: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
CONTEXTE - Consommation finale totale d'énergie par secteur
Tunisie
Source : IEA Data Services. https://www.iea.org/data-and-statistics
Afrique
part des énergies renouvelables
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 6: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
INDICATEUR
Indicateur | Unité | Source de données
Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie | % | Données estimées ou mesurées
Les données devraient être recueillies auprès des distributeurs d'électricité et de carburant. Les statistiques sur la consommation d'électricité sont généralement recueillies dans les secteurs résidentiel, industriel, des transports, commercial et autres.
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, des données estimées doivent être utilisées.
Les données estimées sont utilisées pour évaluer les scénarios de modernisation dans les processus de planification et de prise de décision
La source des données doit toujours être clairement indiquée.
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 7: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
INTENTION
Maximiser l'utilisation des sources d'énergie renouvelables.
RED : directive sur les énergies renouvelables 2018/2001
Nouveau paquet de 8 propositions législatives différentes
«Paquet Énergie propre pour tous les Européens»
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
Source au sol
Source d'eau
Copeaux de bois
Granulés de bois
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 8: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
Les sources d'énergie renouvelables comprennent l'énergie géothermique, solaire, éolienne, hydraulique, marémotrice et houlomotrice, les combustibles et les biocarburants tels que la biomasse.
La consommation totale d'énergie renouvelable comprend l'énergie thermique et l'énergie électrique de tous les secteurs : résidentiel, commercial, industriel, des transports et autres.
LIMITE ET ÉTENDUE
Les limites de l'évaluation englobent toute la ville.
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 9: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
Les étapes de calcul sont les suivantes :
Calculer la consommation totale d'énergie finale de la ville (SER et conventionnelle), [MWh]
Calculer la consommation totale d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la ville, en [MWh]
Calculer la valeur de l’indicateur comme étant le pourcentage de la consommation totale d’énergie d’utilisation finale produite à partir de sources renouvelables (étape 2) par rapport à la consommation totale d’énergie finale de la ville (étape 1), [%]
MÉTHODE D'ÉVALUATION
La consommation totale d'énergie comprend tous les types de combustibles pour tous les secteurs. Les secteurs d'utilisation finale comprennent les secteurs résidentiel, commercial, industriel, des transports et autres. Les activités commerciales vont du commerce à l'administration (bâtiments publics), aux activités financières et immobilières, aux services aux entreprises, aux services personnels, à l'éducation, à la santé et aux services sociaux. «Autres secteurs» comprend des secteurs tels que l'agriculture qui ne sont pas explicitement mentionnés. Les catégories de types de combustibles comprennent l'électricité, le charbon, le mazout, le gaz naturel, l'essence, le diesel, la biomasse, les biocarburants et autres
%
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 10: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
RÉFÉRENCES et NORMES
ISO 37120, deuxième édition 2018-07, « Villes et communautés durables — Indicateurs des services urbains et de la qualité de vie »
United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) - Méthodologie de collecte d'indicateurs de performance clés pour les villes intelligentes et durables
Solar Engineering of Thermal Processes (4th ed.), John A. Duffie, William A. Beckman, 944 p., ISBN : 978-0-470-87366-3, Wiley, 2013. https://www.wiley.com/en-us/Solar+Engineering+of+Thermal+Processes%2C+4th+Edition-p-9780470873663
Solar Cooling Handbook, A Gudie to Solar Assisted Cooling and Dehumidification Processes, Hans-Martin Henning, Mario Motta, Daniel Mugnier (rédacteurs), 368 p., ISBN 978-3990434383, Ambra Verlag, 2013.
ASHRAE GreenGuide (5e éd.), Design, Construction and Operation of Sustainable Buildings, T. Lawrence, A.K. Darwich, J.K. Means, D. Macauley (rédacteurs), 504 p., Atlanta : ASHRAE, 2018. https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/ashrae-greenguide-the-design-construction-and-operation-of-sustainable-buildings
Handbook of Energy Efficiency in Buildings (1st ed.), Umberto Desideri et Francesco Asdrubali (Editors), 836 p., ISBN 978-0128128176, Butterworth-Heinemann, 2018. https://www.elsevier.com/books/handbook-of-energy-efficiency-in-buildings/desideri/978-0-12-812817-6
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Notes: MARINA

## Slide 11: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
EXEMPLE
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 12: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
Une petite ville a une superficie totale de 13,1 kilomètres carrés et 72500 habitants. La consommation finale d'énergie provenant de sources conventionnelles et renouvelables est disponible pour tous les secteurs.
Calculer le pourcentage de la consommation totale d'énergie d'utilisation finale produite à partir de sources renouvelables par rapport à la consommation finale totale d'énergie de la ville (SER et conventionnelle).
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 13: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
 | Consommation (MWh) |  |  | 
 | Conventionnel |  |  | RES
 | Électricité | Énergie Thermique | Essence | 
Bâtiments résidentiels | 117272 | 217107 |  | 50157
Bâtiments non résidentiels | 150430 | 111470 |  | 52380
Véhicules publics + transport |  | 6065 | 312 | 319
Véhicules privés |  | 12506 | 463888 | 
Éclairage public | 14576 |  |  | 3644
Étape 1
Données disponibles
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 14: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Calculer la consommation totale d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la ville
(50157 + 52380 + 319 + 3644) = 106500 MWh
Calculer le pourcentage de la consommation totale d'énergie
produite à partir de sources renouvelables par rapport à la consommation totale d'énergie finale de la ville (SER et conventionnelle)
106 500 MWh
1200125 MWh
9 %
100
Calculer la consommation totale d'énergie finale de la ville (conventionnelle et SER)
(334379 + 50157 + 261900 + 52380 + 6377 + 319 + 476394
14576 + 3644) = 1200125 MWh
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 15: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
EXERCICE PHYSIQUE
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 16: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
Calculer le ratio en pourcentage de la consommation totale d'énergie d'utilisation finale produite à partir de sources renouvelables
par rapport à la consommation totale d'énergie finale de la ville
(SER et énergies conventionnelles). .
Une petite ville a une superficie totale de 10,4 kilomètres carrés et 44 500 habitants. La consommation finale d'énergie provenant de sources conventionnelles et renouvelables est disponible pour tous les secteurs. Dans le secteur public, 20 % de l'électricité consommée provient de sources renouvelables. Dans les bâtiments non résidentiels, 12 % de l'électricité consommée provient de SER, tandis que 15 % de l'énergie thermique dans les bâtiments résidentiels provient de SER.
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 17: B.3.1 - ÉNERGIE FINALE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
Données disponibles
 | Consommation finale (MWh) |  | 
 | Électricité | Fioul | Essence
Bâtiments et infrastructures publics | 2470 | 845 | 
Bâtiments résidentiels | 86984 | 58049 | 
Bâtiments non résidentiels | 65042 | 3149 | 
Véhicules publics |  | 1902 | 147
Véhicules privés et commerciaux |  | 101654 | 141702
Transports publics |  | 107 | 
Éclairage public | 4654 |  | 
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES