## Slide 1
Module de formation 6
Présentation des études de cas :
IRBID - Jordanie

## Slide 2
Quartier Al Nuzha - Municipalité de Greater Irbid
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Municipalité du Grand Irbid / Université allemande de Jordanie

## Slide 3
Conditions Climatiques
Aperçu et principales caractéristiques du pilote
3
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Le climat est classé comme semi-aride méditerranéen
Saisons estivales chaudes et sèches
Saisons hivernales froides et humides
données climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
mois | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | sept. | Oct | Nov | Déc | Année
moyenne élevée de °C | 12,7 | 13,9 | 17,6 | 23,3 | 27,9 | 30,9 | 32,5 | 32,7 | 30,8 | 26,8 | 20,1 | 14,6 | 23,7
moyenne quotidienne °C | 8,5 | 9,4 | 12,4 | 17,1 | 21,4 | 24,6 | 26,5 | 26,6 | 24,6 | 21,0 | 15,0 | 10,2 | 18,1
moyenne basse °C | 4,2 | 4,8 | 7,2 | 10,9 | 14,8 | 18,3 | 20,5 | 20,4 | 18,3 | 15,1 | 9,8 | 5,8 | 12,5

## Slide 4
Aperçu et principales caractéristiques du pilote
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables

## Slide 5
Surface d'étude totale : 0,96 km2
L'utilisation résidentielle des terres domine dans la zone d'étude.
Il existe une rareté d'espaces verts au sein de la zone d'étude, représentée par une seule parcelle représentant moins de 1 % de la superficie totale.
La zone bâtie représente 83 % de la surface totale étudiée.
La zone d'étude est entourée de quatre routes essentielles :
Rue du Roi Abdallah II
Rue Makkah Al Mukarrmah
Rue Bagdad
Rue Ratib al Batayenah
Aperçu et principales caractéristiques du pilote
5
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables

## Slide 6
Zone Urbaine
6
Villes MED durables
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES

## Slide 7
Zone Urbaine
7
Villes MED durables
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES

## Slide 8
Édifice public
8
Villes MED durables
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Niveau de dégradation du bâtiment | Moyenne
Propriétaire | Chambre de commerce d'Irbid
Année de construction | 1998
Nombre de niveaux au-dessus de la terre | 4
Nombre de niveaux souterrains | 1
Système d'éclairage | LED+ Tube fluorescent+ Lampe halogène
Valeur U moyenne | 0,57 W/m^2 K pour les murs
Nombre d'occupants | 1000 visiteurs + 60 travailleurs

## Slide 9
Immeuble Résidentiel
9
Villes MED durables
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Niveau de dégradation du bâtiment | L'édifice est récent, de facture moyenne, aux façades de pierre calcaire aux fenêtres de façade en verre
Propriétaire | Propriété multifamiliale
Année de construction | 2010
Méthode de construction | Structure en pierre et en béton
Nombre de niveaux au-dessus de la terre | 4
Nombre de niveaux souterrains | 1
Nombre d'occupants | 9 ménages

## Slide 10
Faiblesses identifiées et objectifs à atteindre
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables

## Slide 11
Disponibilité et accessibilité des zones urbaines vertes.
Densité des zones vertes et rapport entre les zones vertes et la population du quartier.
Consommation finale totale d'énergie électrique pour les opérations de bâtiments résidentiels/immobiliers
Demande totale en énergie primaire pour l'exploitation des bâtiments
Part d'énergie renouvelable sur site, par rapport à l'énergie thermique finale totale, à l'énergie électrique et à la consommation d'énergie pour les opérations de bâtiment.
Faiblesses Identifiées - Le Quartier D'Al Nuzha
11
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables

## Slide 12
Faiblesses identifiées dans les édifices publics/objectifs à atteindre
12
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Bâtiments publics Consommation d'énergie primaire
Consommation d'énergie thermique et électrique fournie
Énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d'énergie thermique
Énergie primaire non renouvelable incorporée
Demande de pointe électrique pour l'exploitation des bâtiments.
Matériaux recyclés
Consommation d'eau potable pour l'irrigation
Effet d'îlot thermique
Ombrage de l'enveloppe du bâtiment par la végétation
Émissions de gaz à effet de serre pendant l'exploitation
Diminuer la consommation d'énergie primaire et réduire l'effet d'îlot thermique urbain.
Accroître la dépendance à l'énergie renouvelable dans la production d'électricité et d'énergie thermique.
Préserver l'environnement en utilisant moins de ressources et moins de matières premières et encourager l'achat de produits locaux.
Augmenter le confort et le bien-être de l'occupant.
Les bases de la création de bases de données locales et nationales, facilitant la prise de décisions éclairées et la planification à long terme de la gestion de l'énergie

## Slide 13
Immeubles résidentiels
Immeuble résidentiel Faiblesses identifiées/Objectifs à atteindre
13
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Énergie primaire non renouvelable incorporée
Demande de pointe électrique pour l'exploitation des bâtiments.
Matériaux recyclés
Consommation totale d'eau
Consommation d'eau potable pour l'irrigation
Effet d'îlot thermique
Ombrage de l'enveloppe du bâtiment par la végétation
Créer une ambiance accueillante, stimuler l'utilisation de l'espace et favoriser l'engagement communautaire.
Réduction substantielle des coûts opérationnels pour des avantages financiers à long terme.
Réduire la dépendance aux combustibles fossiles et réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de gaz à effet de serre (GES).
Réduire la dépendance à l'eau potable pour l'irrigation, contribuer à la conservation des ressources en eau et réduire les eaux de ruissellement.

## Slide 14
Scénario Développé
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Global 1 (SN Smart Energy - SB (A : PUBLIC) actif - SB (B : RESIDENTIEL) passif)

## Slide 15
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
15
Scénarios de voisinage

## Slide 16
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
16
Bâtiment 1 Scénarios : Bâtiment public

## Slide 17
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
17
Bâtiment 2 Scénarios : Bâtiment Résidentiel

## Slide 18
Scénario Développé
18
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Le scénario «Énergie intelligente pour l'avenir» est un plan global qui promeut les énergies renouvelables afin de lutter contre les problèmes climatiques et de réduire les émissions de carbone. intégrant les progrès technologiques, la participation des communautés et les pratiques vertes pour lutter efficacement contre le changement climatique et contribuer à la création des quartiers durables et vivables. Le scénario décrit plusieurs initiatives avec un budget total de 8,22 millions d'euros, notamment :
L'utilisation des terres et de la biodiversité pour accroître le stockage et l'efficacité énergétique.
La mise en œuvre de sources d'énergie renouvelable comme les batteries de VE, les moteurs de VE, l'énergie solaire photovoltaïque et le stockage par batterie fournira un accès abordable à l'énergie et favorisera les sources d'énergie propre et renouvelable.
- Améliorer les économies d'énergie en adoptant des technologies vertes et en faisant respecter les normes d'isolation, en finançant des projets de stockage d'énergie, en établissant une chaîne d'approvisionnement énergétique sûre et en encourageant la production de minéraux critiques.
- Conservation de l'eau grâce aux progrès technologiques, à la planification stratégique et à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA).

## Slide 19
Scénario Développé
19
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Bâtiments publics - Actifs L’application de systèmes actifs pour améliorer l’efficacité énergétique et la consommation d’énergie à la plupart des niveaux, y compris la modification des systèmes mécaniques et d’éclairage actifs et des dispositifs de commande et la mise à jour des appareils consommateurs d’énergie, en plus de l’introduction de certains systèmes renouvelables qui pourraient contribuer à réduire la consommation d’énergie et à accroître l’adaptation du bâtiment au changement climatique.
Bâtiments résidentiels - Passif L'application de systèmes passifs pour améliorer l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie à la plupart des niveaux, y compris le changement des systèmes de vitrage, l'ajout d'isolation pour éviter les ponts thermiques et l'introduction de dispositifs d'ombrage. En plus d'introduire certains changements dans les matériaux de surface exposés qui pourraient contribuer à réduire la consommation d'énergie et à augmenter l'adaptation du bâtiment au changement climatique.

## Slide 20
Approche Participative
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables

## Slide 21
Approche participative
21
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Les réunions du CPL ont rassemblé des personnes de divers secteurs et entités, contribuant ainsi à la formulation d'une orientation stratégique dans le cadre du projet. Il s'agissait notamment de représentants qui ont joué un rôle clé dans l'élaboration de la trajectoire du projet, notamment des professionnels :
Chefs de service GIM
Irbid Electricity Company
Direction des travaux publics Irbid
Conseil national du bâtiment
Société royale scientifique
Association des ingénieurs de Jordanie
Professionnels de l'enseignement

## Slide 22
Leçons apprises et perspectives futures
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables

## Slide 23
Leçons apprises et perspectives futures
23
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Envisager d’avantage de bâtiments résidentiels et publics et d'autres types, tailles et âges de bâtiments afin d'obtenir des informations plus complètes sur le système de construction durable.
Renforcer la participation communautaire : Prendre des dispositions pour utiliser une plateforme virtuelle en ligne (p. ex. adhocracy) afin d'améliorer le processus de cocréation et de rejoindre les répondants cibles plus facilement et être plus inclusif dans le processus de cocréation.
S'entendre avec le partenaire principal (c.-à-d. la municipalité) pour inclure davantage d'intervenants (c.-à-d. un certain nombre d'experts ayant des antécédents différents) afin d'enrichir les résultats en sélectionnant des indicateurs utiles et en concevant les scénarios et les interventions de modernisation.

## Slide 24
Leçons apprises et perspectives futures
24
MODULE DE FORMATION 6 - PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS PILOTES
Villes MED durables
Adopter une gouvernance adaptative : répondre à l'évolution des circonstances et aux réactions de la communauté qui sont essentielles au succès des projets durables.
Utiliser un système de mesure et de suivi : mettre en œuvre un système de suivi et d'évaluation solide qui aide à suivre les progrès afin de recenser les domaines à améliorer et d'assurer la responsabilisation dans la réalisation des objectifs de durabilité.
Alignement des politiques : aligner les politiques locales sur les objectifs régionaux et nationaux plus larges en matière de durabilité. Cela est essentiel pour créer un réseau cohérent et interconnecté de villes durables.